## Slide 1
NCYU
國立嘉義大學
毒性及關注化學物質
運作場所管理說明
https://reurl.cc/l5r13Y
防災資料表下載：
環安中心環保組 施凱能技士 #7137
110.12.1

## Slide 2
OUTLINE
1. 公告列管之毒性及關注化學物質與運作管理
3. 毒性及關注化學物質請購流程
4. 毒性及關注化學物質運作線上申報說明
5. 發生重大毒性及關注化學物質災害通報
2. 毒性及關注化學物質防災基本資料表填寫

## Slide 3
1. 公告列管之毒性及關注化學物質與運作管理

## Slide 4
毒性及關注 物質類別
特性
第一類毒化物 (難分解物質)
第二類毒化物 (慢毒性物質)
第三類毒化物 (急毒性物質)
第四類毒化物
關注化學物
在環境中不易分解或因生物蓄積、生物濃縮、生物轉化等作用，致污染環境或危害人體健康者。
有致腫瘤、生育能力受損、畸胎、遺傳因子突變或其他慢性疾病等作用者。
化學物質經暴露，將立即危害人體健康或生物生命者。
化學物質具有內分泌干擾素特性或有污染環境、危害人體健康者。
毒化物以外之物質，基於其特性或關注之民生消費議題，經認定有污染環境或危害人體健康之虞者。
本校
常見舉例
汞、苯、三氯甲烷、碘甲烷、吡啶
丙烯醯胺、苯、重鉻酸鉀、鉻酸鉀、甲醛、二甲基甲醯胺
二氯甲烷、環己烷、乙腈
笑氣、硝酸銨、氫氟酸
苯胺、氰化鉀、丙烯醯胺、甲醛
公告列管之毒性及關注化學物質與運作管理
基於防制化學物質污染環境或危害人體健康，我國環保署制定毒性及關注化學物質管理法，並訂有分類篩選認定基準，公告列管毒性及關注化學物質種類。
毒性化學物質：
依特性區分為第一類至第四類毒化物，目前共列管341種。
關注化學物質：
目前列管笑氣(一氧化二氮)、硝酸銨、氫氟酸。

## Slide 5
環保署列管毒性化學物質一覽：
https://oaout.epa.gov.tw/law/LawContent.aspx?id=GL006016
環保署列管關注化學物質一覽：
https://oaout.epa.gov.tw/law/LawContent.aspx?id=GL007778
亦可從本校環安中心
環保組網站毒性及關注化學物質專區查詢
嘉義大學已取得運作核可文件之毒性及關注化學物質一覽：
公告列管之毒性及關注化學物質與運作管理

## Slide 6
因研究、試驗、教育之用途：
(一)運作使用毒化物或關注化學物質：
1.應填寫『毒性及關注化學物質防災基本資料表』，適時更新修正，至少每半年確認正確性。
2.將資料表上傳至校務行政系統→毒性及關注化學物質系統，由環安中心彙整本校各運作場所資訊，辦理核可文件申請、變更、展延及主管機關稽查事宜。
3.每季申報毒性及關注化學物質使用情形。
(二)新購買毒化物或關注化學物質：
先確認本校是否已取得該物質及其重量百分濃度區間之運作核可文件，
情況一：已取得核可文件，
直接填寫「國立嘉義大學列管毒性及關注化學物質購買許可單」，送環安中心用印後，影本交由供應商出貨，出貨後將出貨單影本送環安中心，由環安中心申報買入行為。
情況二：尚未取得核可文件，
於防災資料表新增欲申請購買之毒化物或關注化學物資訊，以及提供該物質之安全資料表，由環安中心協助向環保局申請核可文件，經取得核可文件後，同情況一流程。
公告列管之毒性及關注化學物質與運作管理

## Slide 7
2. 毒性及關注化學物質防災基本資料表填寫

## Slide 8
毒性及關注化學物質防災基本資料表填寫
毒性及關注化學物質防災基本資料表
壹、運作場所基本資料
貳、毒性及關注化學物質資料
參、可能波及毒性及關注化學物質之其他化學品
肆、運作場所內緊急防災應變器材
伍、運作場所內部配置圖

## Slide 9
毒性及關注化學物質防災基本資料表填寫
壹、運作場所基本資料
支援事項：
如應變資訊、
安全資料表、
應變諮詢、
應變器材、
緊急救災等

## Slide 10
毒性及關注化學物質防災基本資料表填寫
貳、毒性及關注化學物質資料

## Slide 11
毒性及關注化學物質防災基本資料表填寫
參、可能波及毒性及關注化學物質之其他化學品

## Slide 12
毒性及關注化學物質防災基本資料表填寫
肆、運作場所內緊急防災應變器材

## Slide 13
毒性及關注化學物質防災基本資料表填寫
伍、運作場所內部配置圖
內部配置圖應註明
(一)製圖日期
(二)方位
(三)比例尺
(四)場所(設施)相對位置
(五)大小
(六)距離
(七)其他有利救災之必要事項
配置圖如包括下列場所，應詳細標明：
(一)一般(行政)場所：實驗區域、學生休息區、辦公區域
(二)毒性及關注化學物質運作場所(以實際運作為主，含可能波及毒性化學物質之其他化學品)：
1.使用場地(例如：實驗桌)。
2.貯存場地：貯存毒性化學物質原料之位置及進(出)、疏散方向，並註明儲存設施編號/名稱、儲存物質名稱、最大存量(例如：藥櫃)。
3.檢驗場地(例如：實驗桌)。
(三)毒災應變相關安全設備設置場所：如室內消防栓、滅火器、防護用具、緊急應變器材櫃等

## Slide 14
毒性及關注化學物質防災基本資料表上傳
毒性及關注化學物質防災基本資料表填寫
1.
←使用實驗室負責人(教師)帳號密碼登入
2.

## Slide 15
毒性及關注化學物質防災基本資料表填寫
3.

## Slide 16
5.
填寫實驗室編號、電話
並上傳防災資料表
6.按儲存
毒性及關注化學物質防災基本資料表填寫
4.
日後有異動者請於3日內上傳新版，並至少每半年確認更新1次(環保局稽查要求)。

## Slide 17
3. 毒性及關注化學物質請購流程

## Slide 18
毒性及關注化學物質請購流程
因研究、試驗、教育之用途：
(一)運作使用毒化物或關注化學物質：
1.應填寫『毒性及關注化學物質防災基本資料表』，適時更新修正，至少每半年確認正確性。
2.將資料表上傳至校務行政系統→毒性及關注化學物質系統，由環安中心彙整本校各運作場所資訊，辦理核可文件申請、變更、展延及主管機關稽查事宜。
3.每季申報毒性及關注化學物質使用情形。
(二)新購買毒化物或關注化學物質：
先確認本校是否已取得該物質及其重量百分濃度區間之運作核可文件，
情況一：已取得核可文件，
直接填寫「國立嘉義大學列管毒性及關注化學物質購買許可單」，送環安中心用印後，影本交由供應商出貨，出貨後將出貨單影本送環安中心，由環安中心申報買入行為。
情況二：尚未取得核可文件，
於防災資料表新增欲申請購買之毒化物或關注化學物資訊，以及提供該物質之安全資料表，由環安中心協助向環保局申請核可文件，經取得核可文件後，同情況一流程。

## Slide 19
已取得核可文件之毒化物一覽表以及購買許可單空白表單， 可至環安中心環保組網站查詢下載
毒性及關注化學物質請購流程

## Slide 20
王大明實驗室/
A01-404
陳小明
271-OOOO 109.9.5
三氯甲烷
054-01
0.735
V
99.8
V
(請詢問廠商)
OOOO
OOOOOO
王大明
用印
用印
許可單填寫參考範例
毒性及關注化學物質請購流程

## Slide 21
毒性及關注化學物質請購流程
廠商出貨毒化物或關注化學物質至實驗室後，請將廠商出貨紀錄影本提供給環安中心，完成買入申報作業。

## Slide 22
4. 毒性及關注化學物質運作線上申報說明

## Slide 23
每年4月1日~4月5日期間
★申報當年1月1日~3月31日(第一季)運作紀錄
每年7月1日~7月5日期間
★申報當年4月1日~6月30日(第二季)運作紀錄
每年10月1日~10月5日期間
★申報當年7月1日~9月30日(第三季)運作紀錄
每年1月1日~1月5日期間
★申報去年10月1日~12月31日(第四季)運作紀錄
申報作業提醒：
1、向廠商購買取得毒關物時，須將出貨單影本送環安中心，由環安中心統一申報買入情形，各單位系所僅需申報使用或無異動情形。
2、各單位系所毒關物使用情形應即時紀錄(儲存)，於每季初申報(送出)；即使前一季皆無使用情形，亦須作「無異動」申報。
3、當毒關物先前申報結餘量為零，且確定日後不再買入使用該項毒化物時，請通知環安中心解除列管，免除之後申報要求。
毒性及關注化學物質運作線上申報說明
環安中心在3月、6月、9月、12月下旬發文系所通知

## Slide 24
1.
2.
3.
毒性及關注化學物質運作線上申報說明

## Slide 25
輸入使用日期
建議最多輸入到
小數點後4位即可
運作行為可下拉選擇使用或無變動
如該季皆無使用該毒關物，請至少於該季最後一日(3/31、6/30、9/30、12/31)
紀錄『無變動』。
4.
5.
毒性及關注化學物質運作線上申報說明

## Slide 26
注意：
1.申報期限前運作紀錄可自行維護
2.平日毒關物運作使用應即時記錄
3.於每季申報期限前確認申報(送出申請)
6.
7.
毒性及關注化學物質運作線上申報說明

## Slide 27
依據毒性及關注化學物質運作與釋放量紀錄管理辦法第9條規定，運作紀錄需保存3年(書面或電子)，如需紙本備查請自行列印保存。
毒性及關注化學物質運作線上申報說明
8.

## Slide 28
除買入及申報使用以外：
毒關物如果轉讓給校區內其他實驗室，或者有報廢需求，請聯繫環安中心辦理相關作業；如自行盤點時發現有增減情形，亦請告知環安中心。
毒性及關注化學物質運作線上申報說明
轉讓表單填寫：
報廢表單填寫：

## Slide 29
5. 發生重大毒性及關注化學物質災害通報

## Slide 30
依毒性及關注化學物質管理法第41條，毒性化學物質及經中央主管機關指定公告具有危害性之關注化學物質，有下列情形之一者，運作人應立即採取緊急防治措施，並至遲於三十分鐘內，報知事故發生所在地之直轄市、縣（市）主管機關： 一、因洩漏、化學反應或其他突發事故而有污染運作場所周界外之環境之虞。 二、於運送過程中，發生突發事故而有污染環境或危害人體健康之虞。(本校無『運送』權)
違反上述規定，最嚴重者(致危害人體健康導致疾病)，依同法第50條處六月以上五年以下有期徒刑，得併科新臺幣一百萬元以上四百萬元以下罰金。
緊急聯絡電話
校安中心：05-2717373
環安中心：05-2717137、7886
  駐警隊： 05-2717155、7151(蘭潭)、05-2732964(新民)
    健康中心：
    05-2717069(蘭潭)、
    05-2732957(新民)
消防局：119
警察局：110
中區環境事故專業技術小組：0800-329690
嘉義市環境保護局： 05-2251775
聖馬爾定醫院：05-2756000
嘉義基督教醫院：05-2765041
發生重大毒性及關注化學物質災害通報

## Slide 31
補充資料

## Slide 32
查核頻率
環安中心校內輔導訪視：每年各實驗室輪流(35場次以上)
嘉義市環保局查核：1年2次，當日抽查實驗室
行政院環保署查核：2年1次，當日抽查實驗室
查核重點
毒性及關注化學物質運作紀錄表保存(3年)
毒性及關注化學物質現場存量是否符合申報情形及運作紀錄
包裝容器標示及運作場所標示
內部配置圖與現場是否符合
安全資料表正確性、更新紀錄、放置於易取得處
毒性及關注化學物質藥櫃上鎖或專人管理
化學品分類貯存(e.g. 酸鹼分開、氰化物與酸分開、氧化物與還原物分開 etc.)
腐蝕性藥品櫃應有托盤裝置，或者以耐蝕塑膠盆分別隔離放置
緊急應變器材使用效期、種類及數量
廢液儲存標示，下方放置容積1.1倍以上盛接盤
主管機關查核重點及新修法規注意事項

## Slide 33
毒性及關注化學物質標示與安全資料表管理辦法
第3條第1項
毒性及關注化學物質之容器、包裝，應符合中華民國國家標準 CNS 15030所定分類、標示要項，並依附表格式明顯標示下列事項： 一、危害圖式：直立四十五度角之白底紅色粗框正方形，內為黑色象徵符號，大小以能辨識清楚為度。 二、內容： （一）名稱。 （二）危害成分：所含毒性及關注化學物質達管制濃度以上之成分，應以中央主管機關公告之名稱（中英文）及化學文摘社登記號碼標示，並加註毒性及關注化學物質等字樣及所含毒性及關注化學物質重量百分比(w/w)。 （三）警示語或警語。 （四）危害警告訊息。 （五）危害防範措施。 （六）製造者、輸入者或供應者名稱、地址及電話。
警語之內容文字應依其特性標示說明
(如避免吸入、食入或皮膚直接接觸，
或禁止用於食品及飼料等)
條文新增
主管機關查核重點及新修法規注意事項

## Slide 34
THANK
YOU
謝謝聆聽